## Slide 1: Создание системы информационного обеспечения полетов БВС RUTM
  Докладчик: руководитель проекта Михаил Игоревич Липатов
Notes: Про докладчика и проект
Михаил Липатов
Руководтитель проекта «Создание системы информационного обеспечения полетов БВС» - его суть без подробностей
Проект НТИ - запущен в 2019 году в рамках НТИ Аэронет для реализации ДК Аэронет «Разработка технологий полетов БВС в общем воздушном пространстве. Создание наземной испытательной инфраструктуры»

## Slide 2
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ТИПОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
МАЛЫЕ
СРЕДНИЕ
БОЛЬШИЕ/
ОПЦИОНАЛЬНО ПИЛОТИРУЕМЫЕ
VLL
VLL, класс G
Класс G, Класс C, Класс A
Класс G, Класс C
СВЕРХМАЛЫЕ
Notes: Классы воздушного пространства, место РУТМ - РУТМ для всех
Отвечаем на вопросы:
Какие есть классы ВП (выделить на слайде где работает RUTM)
Где мы думаем будет работать РУТМ
Для каких ВС и где
Какие сценарии реализует РУТМ
Что говорим:
1) Все хотят в ВП
Мониторинг либо некоммерческое применение (до 3 кг)
Доставка грузов (3-30)
Тяжелые коммерческие БПЛА работающие в пространствах А и С (30-100+)
Перевозка пассажиров (от 100 кг)

## Slide 3: ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
RUTM – цифровая система организации воздушного движения БВС и ПВС в ВП VLL,
класса G, класса C
Цель создания RUTM – интеграция БВС и ПВС в общее воздушное пространство
Потребность в гибком доступе к ВП новых участников воздушного движения
Сохранение привычных процедур для пилотируемой авиации
Традиционные процедуры УВД не подходят для большого количества БВС
Необходимость безопасной интеграции БВС в единое ВП
Notes: Классы воздушного пространства, место РУТМ - РУТМ для всех
Отвечаем на вопросы:
Какие есть классы ВП (выделить на слайде где работает RUTM)
Где мы думаем будет работать РУТМ
Для каких ВС и где
Какие сценарии реализует РУТМ
Что говорим:
2) Куда именно все хотят
RUTM - работа в VLL/G/C
Мы обеспечиваем функциональными сервисами еще и пилотируемую авиацию, обеспечиваем безопасность полета для всех участников RUTM

## Slide 4: ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Системный доступ в RUTM
Препятствия /
Обнаружение и
уклонение (DAA)
Предполетное
планирование
Траектория в
реальном времени
Режим S
Малая высота 150 м
Информация о летно-технических
характеристиках БПЛА
Высокоустойчивая
сеть воздушной
связи
Пользователь
Наземная система
управления
Мониторинг
полетов
Центр управления RUTM
Густонаселенный район
Аэропорт
Зона
Управления
полетами
Зона геофенсинга
Notes: Подход к реализации
Слайд с основными принципами (где стрелочки)
Какие преимущества получают разные виды пользователей
По слайду:
(текст)
Преимущества:
УВД: Уже завтра БВС будут в контролируемом ВП. А вот RUTM как раз с этой ситуацией позволит справиться.
УВД получит источник информации наблюдения за БВС и контроля при нахождении БВС в зоне С
Фиксация нарушений - Чтобы штрафовать контролировать соблюдение законодательства...
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ:
-
БВС:
- защита от "дурака"
- облегченный доступ в ВП
- безопасность выполнения операций при повышающейся плотности воздушного движения БВС
- выполнение задач в классе С
ПВС:
- пилот ПВС будет осведомлен об обстановке и система RUTM обеспечит ему бесконфликтное (приоритетное по отношению к БВС) выполнение своего плана полета, ему не придется выполнять для этого каких-либо действий) (никаких слов про EFB и т.д.)
экономия воздушного пространства (гибкое использование ВП) – как в пространстве так и во времени

## Slide 5: АРХИТЕКТУРА
Notes: Про архитектуру:
архитектура делится на Наземную часть + связь с ГК + бортовой сегмент + НСУ
НСУ это дублирующий канал управления в дополнение к УБМ

## Slide 6
СЕРВИСЫ
Пилотируемое воздушное судно
Отслеживание траектории
Прочее
Телеметрия
DAA
АЗН-В
FLARM
Режим C/S
Беспилотное воздушное судно
с бортовым модулем
Безопасность
Телеметрия
DAA
АЗН-В/VDL-4
FLARM
Траектории
Управление и контроль
Геофенсинг на борту
Связь, навигация, наблюдение
Восстановление в аварийной ситуации
Телеметрия
(Мобильная
сеть)
Пользователи (коммерческие и пр.)
Мобильное приложение RUTM
Планировщик миссий RUTM
Приложение Remote ID
Провайдер услуг RUTM
Идентификация
Запись
Регистрация
Метеоинформация
Тактическое разрешение конфликтов
Стратегическое разрешение конфликтов
Информация о трафике
Подготовка и оптимизация плана полета
Тактический геофенсинг
Черный ящик
Предтактический геофенсинг
Отслеживание траектории
Управление планами полетов
Отчеты об авариях и инцидентах
Управление динамическими возможностями
Управление в аварийной ситуации
Геоданные
Мониторинг
Операции
пилота дрона
Предупреждения
о конфликтах
Геофенсинг
Авторизация
плана полета
Телеметрия
Динамический
геофенсинг
Операции
пилота дрона
Телеметрия
Отслеживание траектории
Управление и контроль
Предупреждения
о конфликтах
Геофенсинг
Авторизация
плана полета
Органы власти. Регуляторы
Идентификация
A/M
(Геофенсинг, A/S)
Тактическое разрешение конфликтов
Стратегическое разрешение конфликтов
ATC дисплей
Управление планами полетов
Процедурный интерфейс с ATC
Мониторинг
Сервисы ATM
Интерфейс с ATМ
Дрон A/M
Ситуационный обзор
Надзор за RUTM
Отслеживание траектории
Геофенсинг
Трафик
Регистрация
Идентификация и управление доступом
Реестр сервисов
Биллинг
Операционное журналирование
Каналы
SWIM Инфраструктура
Сервисы RUTM
Трафик
Телеметрия
Уведомления
о планах
полетов
Аэронавигационная
Информация
Геофенсинг
Предупреждения
Операции
пилота дрона
RemoteID
Силовые структуры
Notes: Что мы реализуем в РУТМ
(записано голосом)
… наших услуг который мы представляем и то как мы их эти услуги будем предоставлять то есть мы нацелены в первую очередь на обеспечение взаимодействия всех участников движения в несегрегированном воздушном пространстве для этого мы используем системы как УВД для большой авиации и данные о наблюдение которые идут из … а также объединяемых за счёт единой единой концепции технологии единую картину мира и до этого у нас был мир без пилота … именно пилотируемый авиация деле то сейчас благодаря там сетецентрической му подходу и сервис ориентирован архитектуре мы можем интегрировать их с другими
Почему бортовой модуль или НСУ:
Производители применяют свои стандарты, мы унифицируем обмен данными между всеми
НСУ пока что не поддерживает режим реального времени, никто из разработчиков аналогичных решений не может обеспечить выполнение сервисов реального времени
Применение бортового модуля обеспечивает ГК ОрВД доверенной информацией (данными)

## Slide 7
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ (ЗЕМЛЯ)
Обнаружение
И уклонение
Навигация
МЕТЕО
Управление
(С2)
Связь
C-UAV
Геозонирование
Цифровые
двойники
Испытательный
Полигон БАС
Кибер
безопасность
Наблюдение
Технологии для
Внедрения БВС в
Общее воздушное пространство
Бортовое / наземное / интегрированное DAA
Стратегическое и тактическое планирование маршрута / траектории
Виртуальный трафик на основе управления ИИ
ГЛОНАСС/GPS/
SBAS/GBAS/RTK
АЗН-В/МПСН
ОРЛ/3D-ОРЛ/РЛС ОЛП/LTE/5G
Удаленный КДП/Цифровой КДП
Надежное ядро
Защищенные каналы связи
Цифровая валидация и верификация БАС
Оборудование летных испытаний БАС
Интегрированная верификация/Управление сертификацией
Проведение цифровых и летных испытаний
Рой Метео-БПЛА
ЛИДАР, сеть метеолокаторов Х-диапазона
Микролокальный прогноз погоды (наукастинг) для БВС
V2V / V2I / V2X
Геофенсинг
Геокейджинг
Геовекторинг
«Антидрон» / режим ЧС
LTE/5G
VDL-4
Iridium
Notes: Технологии – земля
сервисы для пользователей (планирование и подача заявок, ситуационная осведомленность, рекомендации системы ВнП), первичный деконфликтинг
Расширение ЕС ОрВД на пространство G/VLL. Источник информации наблюдения для "классического УВД"
DAA на земле (для чего оно присутствует и что лучше решается на земле) Наземный DAA - среднесрочные конфликты

## Slide 8
БОРТОВОЙ МОДУЛЬ
Notes: GB DAA не может болтаться в воздухе
Технологии – борт
Модуль доступа
C связь
N навигация
S наблюдение
Наблюдение
Геофенсинг/геокейджинг
DAA на борту (скоординированное с землей или автономное)
при отсутствии связи бортовой DAA работает как последний рубеж (когда конфликт начинается)
Земля - работает на упреждение, не доводя до конфликтов
Более подробное объяснение:
Бортовой модуль может обработать ограниченное количество ВС, и рассчитанный маневр в ближайшем будущем может приводить к новым потенциальным конфликтам.
Наземный DAA имеет больше вычислительных возможностей и возможностей наблюдения (необорудованные ВС), поэтому на земле рассчитываются маневры с меньшей вероятностью приводящие к последующим потенциальным конфликтам. При наличии связи с землей бортовой DAA должен "подчиниться" земле.

## Slide 9: КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Замена ПО
Сетевые атаки
Кибератаки
Фальсификация данных
Вредоносное ПО
Надежная наземная станция управления
Доверенный сервер
Доверенные каналы связи
Система УВД (Министерство транспорта, Государственная корпорация по управлению воздушным движением)
Пилоты и владельцы БПЛА
Защищенное приложение пользователя
Использование межсетевых экранов
Использование двух контуров защиты
Использование Token технологий: - для авторизации работы пилота БВС в сервисах RUTM
- для авторизации работы бортового модуля доступа
Защищённые каналы передачи данных и шифрование потока данных
Внутренняя защита от несанкционированного доступа
Notes: В современной ситуации незащищенная система представляет собой заманчивую цель для злоумышленников.
… начиная от подмены идентификации заканчивая выдачей «ложных» команд …
В Системе RUTM вопросам кибербезопасности уделяется должное внимание.
Используется многоуровневая система защиты каналов передачи данных которая позволяет создать доверенную среду передачи информации, что в свою очередь формирует легитимный источник данных наблюдения.

## Slide 10
МАКЕТЫ СИСТЕМЫ RUTM1
Блок-схема макета системы
Состав макета:
Приложения регистрации и планирования
Макет подсистемы GBDAA
Ситуационный индикатор (макет)
Трехмерный индикатор контролера ИВП
DAA-индикатор
Notes: Убрать?
Результаты проекта
отработка
макет

## Slide 11
ПЕРСПЕКТИВЫ
Notes: Перспективы
Развитие RUTM на следующих этапах
Городская аэромобильность
Риск-ориентированный подход
Для города - будет так:
выше плотность
погрешности в навигации
больше препятствий
сложнее метео
риски выше
времени на принятие решений меньше
т.е. требуется система наивсшего уровня автоматизации, вплоть до автоматической

## Slide 12
Акционерное общество «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации»
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12 стр.15
Телефон: (495) 280-16-83
Электронная почта: info@astra-jsc.com
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Notes: Что нужно проекту – может вытащить в отдельный слайд…
Существующее Нормативно-правовое регулирование не позволяет в полной мере обеспечить требуемый уровень автоматизации
Для поэтапного внедрения необходимы Пилотные зоны (зоны ЭПР)

## Slide 13
ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктура обмена данными RUTM

## Slide 14
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Блок бортового оборудования
Регистратор полетных данных «Черный ящик»
Концентратор полетных данных
Анализ полетных данных в режиме реального времени
Роутер коротких текстовых сообщений
Дополнительный регистратор полетных данных (QAR)
Бортовой сервер
Наземная линия передачи данных аэропорта
Предполетная передача данных
Полетные данные
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АПППАРАТОВ НОВОГО ТИПА